前飛時尾流及葉片耦合系統之模態辨識及特徵值分析

特徵值的分析可以判定一個系統的穩定性,而對於氣體彈性力學特徵值的分析而言也是很重要的一部分。本文將用富羅格理論對葉片-尾流耦合系統做特徵值分析,並透過此法對四個葉片的旋翼在前飛時做拍撲運動的各組模態( modes)做辨識及探討。本文發現考慮尾流動力影響與不考慮誘導流系統之旋翼葉片特徵值做比較時,即使在很高的前飛率時,誘導流對葉片動力的影響仍然很大。