以岩心單壓強度直接替代JCS之規模效應問題

於Barton節理面剪力強度公式含有JRC、ψ/sub b/、及JCS三個參數，尤其在中高應力下節瘤會發生剪斷破裂機制時，JCS之貢獻更形重要。實務上，一般常以室內NX尺度大小之岩心單壓(屬劈裂方式)強度替代之，兩者破壞機制並不儘相同，且兩者尚具有規模效應問題，故以岩心單壓強度直接代表JCS值值得進一步確認。本文以長度不等(但JRC相近)之自我相仿節理面模擬試體進行直剪試驗，依其剪力強度反求試體長度不等之節理壁材強度JCS，並與單壓強度規模效應趨勢比較。文中並提一種以剖面儀製造二維節理剖面之方法。