焦爐氣脫硫系統吸收塔之模式建立與模擬

本文建立了焦爐氣硫化氫吸收塔嚴謹模式---二氧化碳-氨-硫化氫含化學反應之熱質傳速率模式，可作為提昇製程效率之設計工具。含化學反應之熱質傳速率模式係依據雙膜理論納入在液相膜內之不可逆非平衡反應速率對熱、質傳之影響而建立，並利用正交配置法（Orthogonal collocation）解出液相膜內包括分子態及離子態之各成分濃度分布曲線及溫度分布曲線。