高速公路一般路段變換車道之特性分析

本研究經由蒐集資料與分析,發現高速公 路一般路段變換車道之特性,當流量增加時變 換車道次數亦隨增加,但是當流量大到某一程 度時,變換次數有減少之趨勢。大車變換車道 之接受間距在2.8秒以上。變換車道速率與時間 均呈常態分配;變換車道時間集中在2.5至4.0秒 之間,頻率最高者大約為 3.0秒,平均值為3.3秒,而 統計檢定可知車輛於車道變換後速率有增加之 傾向。