隨機性擁擠路網車輛起迄預測最佳化模式

目前利用路段車流量資料倒推OD的研究,多 集中於確定性網路的探討,對於隨機性網路上OD 校估之數學模式相關文獻,僅Robillard,進行對隨 機網路參變數.theta.的校估。因此本文之主要 目的在擴充倒推OD於隨機擁擠路網上模式之研 究,針對隨機性路網上的離散特性.theta.與相關 的OD資訊,以羅吉特模式為架構,以建構一初步 的隨機擁擠路網倒推OD之最佳化模式,並發展雙 階段求解程序。結果發現模式所得之解均較非 擁擠路網為佳,且模式之最佳解滿足隨機性路 網使用者均衡的假設。當.theta.趨近於無窮大 時,確定性路網確實為本模式之特例。因此,本 模式為倒推OD之一般化模式,除可反映擁擠路網 與非擁擠路網之特性外,同時亦可印證網路為 確定性或隨機性路網。