碎形維度於量化砂土顆粒形狀之研究

本文研究砂土顆粒形狀對摩擦角之影響，並引入顆粒形狀於砂土剪力強度函數中。依據碎形理論之碎形維度D 來量化砂土顆粒之形狀特徵，建立良好圓球狀至角狀所對應之碎形維度。試驗之四種砂土皆為均一級配，顆粒尺寸範圍介於75 ~ 2000 mm，碎形維度介於1.023 ~ 1.052。由直剪試驗於三種不同相對密度下求得砂土剪力強度，並經分析顯示於試驗範圍內砂土摩擦角與碎形維度呈上凹之雙曲線函數關係。