淺基礎承載力之計算

在計算淺基礎的承載力時,Terzaghi的方法仍 為目前最常用的方法之一,但是Terzaghi方法只適 用於粗糙基底,且對於Nr的計算交待不清,本文則 依Terzaghi的承載力破壞模式加以擴充使之能適用 於任何基底,並計算平滑及粗糙基底的承載力係 數。本文並利用文獻中大型現地試驗的結果來 驗證本文之計算方法,結果顯示:以平滑情況及粗 糙情況分別代入凝聚力土及低凝聚力土壤計算 承載力可得較佳結果。本文計算法與其他方法 相較有較佳之結果。