高階層板理論之部分應力模態有限元素法

本文將部分應力模態(Partial Hybrid Stress Method,PHSM)應用於高階層板理論。 針對直交異向性積層板,修正 Hellinger-Reissner principle,於撓曲部分 包含撓曲應力(.sigma./sub x/,.sigma./sub y/,.tau./sub xy/),橫向剪力部分則以橫向剪應力場 (.tau./sub xz/,.tau./sub yz/)假設之,經 由變分可推導得PHSM的元素勁度矩陣,在撓曲 部分為位移法勁度矩陣,而在橫向剪力部分則 是 hybrid法勁度矩陣。於薄板,中厚板及厚板 的位移與應力分析中,本文方法精確度與 hybrid法類似,但應力參數則減少許多。而本 法遠較位移法精確,更可改進沿積層板方向橫 向剪應力分布。