即時駕駛人疲倦偵測系統

在這篇論文中，我們利用影像處理與電腦視覺技術對駕駛人眼睛作偵測與追蹤，並判定其眼睛張合，以為疲倦偵測之依據。本研究利用裝設在汽車儀錶板上的攝影機擷取駕駛人影像，利用人臉皮膚在HSI色彩模型中有固定分佈範圍的特徵取得人臉區域影像。接著對人臉區域影像的上半部眼睛部位作邊緣偵測，由邊緣偵測所得的梯度圖來計算眼睛的正確位置。最後，利用所得到的眼睛影像當作範本，以範本比對的方法來達到眼睛追蹤的目的，並由所得到的眼睛影像來判斷眼睛的張合，適時對駕駛人提出警告訊息。本系統在Pentium III 550 CPU及128MBRAM環境下測試，輸入影像為320*240 RGB全彩影像，偵測速度可高達每秒20個畫格，且判斷結果達到平均95％的正確率。