以特殊邊界元素分析接觸問題

在本文中發展出特殊邊界元素以分析接觸 問題(contact problems)。這種特殊元素比一般二次 元素多出一個節點,稱之為檢驗點(test point),利 用這種特殊元素的優點,是在節點重新配置 (remesh)的過程中,僅須調整少數節點的位置即可 得到準確的結果。本文中發展出二種型式的特 殊元素,接著測試這二種元素的準確性,這些元 素都能得到準確的結果。本文雖以二維彈性圓 柱體與剛性基礎接觸為例,但本文所發展的技巧,可廣泛應用在各接觸問題的分析。