TUU SAT-1微衛星結構設計分析

本文針對已完成初步系統設計的TUU SAT-1微衛星，進行系統酬載的結構配置，提供一套完整的微衛星結構設計方法及過程。TUU SAT-1各子系統之酬載未確定部份，由國外各微衛星的相關資料，來進行TUU SAT-1的酬載假設。設計時所採用的規格限制條件，皆是以美國太空總署（NASA）太空梭之HES彈射系統為主，並以有限元素分析軟體I-DEAS MS6建立衛星本體與接合介面之有限元素分析模型，進行主體結構之應力及自然振頻評估分析，結果滿足TUU SAT-1的任務需求。