微衛星結構設計分析

本文將針對微衛星之結構與機械子系統做整體的考慮及設計分析。由微衛星的概念介紹、各子系統的定義與功能需求為前導，在了解微衛星的基本架構後，進而說明微衛星結構設計的流程，微衛星內部元件之配置、空間運用、固定方式、組裝方法及順序和火箭連接的ＬＶ介面等，再說明微衛星結構設計的基本觀念，必須能夠承受微衛星在發射過程中所經歷由加速度所產生的巨大負載，和火箭發射過程所產生的振動。最後再將結構設計的觀念應用到微衛星TUUSAT-1A 的結構子系統和微衛星重力梯度桿上，進行完整的設計與分析。本文將使用電腦軟體進行微衛星TUUSAT-1A 結構主體，先使用CAD 軟體將設計想法建立實體模型，進行各子系統的配置、組裝方式的模擬，再以有限元素分析軟體加以分析，在各種限制條件下，探討結構主體的應力分布、模態振型等，設計出能夠符合需求的結構主體。