切換式磁阻馬達之徑向力分析

切換式磁阻馬達是一種簡單構造，具有高輸出轉矩、高轉速的馬達，但由於其特殊的凸極結構，馬達運轉時會有某種程度大小的徑向力產生。在理想的狀況下，此徑向力會相互抵銷，因此對馬達運作並無影響，但當激磁不均，或製造時的公差所造成轉子偏心時導致氣隙間的磁通不平均時，徑向力則會不平衡，導致馬達震動等問題。本論文即針對此點，以12/8極的切換式磁阻馬達為例，提出此馬達在不同的激磁電流與不同的運作方式下所產生的徑向力有限元素法分析，以提供將來徑向力控制法則研究時的參考。另外，本文亦提出一套簡易的切換式磁阻馬達設計概念以簡化設計過程。