被動式磁浮軸承在軸流式心室輔助器之應用

本論文的主要目的是探討磁浮軸承在軸流式心室輔助器之應用與輔助器中的無刷 直流馬達設計。目前較常見的心室輔助器是利用傳統軸承做為轉子的支撐結構， 但易造成某部分的血液流速為零，而形成血栓，通常皆是累積在軸承處，不僅會 使得血管堵塞，也會造成輔助器的損壞，故發展無接觸的磁浮軸承輔助器是必要 的。在一般磁浮系統中，被動式磁浮軸承是以兩平行的磁石做相斥或相吸的動作 ，所以只有軸向或徑向會平衡，導致當主動式磁浮系統失效時，轉子會失去平衡 ，而撞上管壁，所以本論文提出另一種形式的被動式磁浮結構，使軸向和徑向可 以暫時穩定，並利用Ansoft公司的RMXpot來設計輔助器中的無刷直流馬達。