盲用點字印表機機構與傳輸介面整合設計

本研究旨在設計一台低成本、低噪音、可攜式之盲用點字印表機，內容包含點字列印排版、介面傳輸模、訊號控制及點字列印方等設計。為達此目標本研究之盲用點字印表機採壓印式設計，其內之點字列印方則以電磁拍擊器為驅動元件以降低成本及噪音；為增加其可攜性，列印紙張以A4尺寸為主、每頁最多可列印24列、每列27個點字。本研究實現方面以89C52與Cypress USB單晶片完成RS232及USB介面傳輸模組；並使用拴鎖晶片與位址解碼器晶片建立邏輯閘、完成控制訊號輸出模組；最後以C語言完成電腦端點字排版等前處理程式。電腦端前處理軟體與傳輸模組、控制訊號輸出模組及點字列印方等硬體之整合設計已經驗證成功，確可提供視障者列印使用。