模擬退火法於直昇機旋翼葉片之最佳化設計

本研究係利用模擬退火法在考慮非穩態空氣動力和尾流動力環境下，尋求直昇機 在不同飛行狀態之最低輸出功率並滿足旋翼葉片最大升力之要求。研究中結合了 旋翼的空氣動力及尾流動力之耦合系統，並選用Peters的尾流動力理論作為非穩 態空氣動力環境的模擬，並利用葉片元素理論及升力線理論推導出升力函數。模 擬退火法的優點在於可以跨越局部最佳值，以求得全域最佳值。本研究並利用移 動步伐和控制搜尋次數改善模擬退火法之效率。數值分析的結果顯示本研究的方 法極為成功。