應用類神經網路於直昇機旋翼葉片之最佳化設計

本研究係利用類神經網路在考慮非穩態空氣動力和尾流動力環境下，尋求直昇機 在不同飛行狀態中之最低輸出功率並滿足旋翼葉片最大升力之要求。類神經網路 乃依據生物神經網路訊息傳遞資訊的處理方式並利用巨量的人工神經元加以連結 ，再經由反覆的訓練做出適當的判斷以求得最佳值。研究中結合了旋翼的空氣動 力及尾流動力之耦合系統，並選用Peters的尾流動力理論作為非穩態空氣動力環 境的模擬。研究顯示類神經網路對直昇機旋翼葉片之弦長與扭角的設計有很大的 助益。