衝擊流中紊流產生器對熱傳及流場特性探討

本研究實驗探討衝擊流中，紊流產生器對流場結構及熱傳之影響。衝擊流特性係 利用一7*7cm/sup 2/管道，其一端連接一風洞系統，在管道入口產生一均勻流， 而管道另一端中央置有一垂直於流場、4*4cm/sup 2/之加熱板，用來當作熱傳面 ；在管道入口附近、左右側壁置於成對之紊流產生器，包括有45°與90°矩形板 及三角翼四種。研究中以雷射測速儀量測管道軸向斷面及靠近熱傳面三方向之平 均及擾動速度，以獲得近熱傳面之軸向平均速度、軸向渦流及擾動動能。而熱傳 面之溫度由熱電偶絲（Thermocouple）量測，藉以獲得Nusselt number。實驗結 果顯示在衝擊流中加裝紊流產生器會增加近熱傳面之軸向平均速度、軸向渦流及 擾動動能，並造成熱傳之增益，其熱傳增益雷諾數增加而增加，且90°矩形板紊 流產生器有最好之熱傳增益。