斜向流熱傳效應及流場特性研究

本研究實驗探討氣流以不同斜向角度進入管道時，管道兩熱傳面上熱傳及流場特 性。一小型風洞系統用來產生均勻流於一3.5公分高*7公分寬管道入口，此管道 包括5公分長之前置直管道導引氣流，以不同角度，0度、15度、30度、45度、 60度、75度，連接25 公分長之測試直管道；測試管道上下壁面上龕置有不銹鋼 薄片，作為熱傳面；流場雷諾數介於2350及23500間。量測內容包括以熱電偶作 兩熱傳面上溫度分佈量測，以獲得Nusselt Number分佈；以雷射測速儀作管道斷 面及近熱傳表面穩態及非穩態速度量測，以探討流場特性如二次流強度、軸向速 度及紊流動能與熱傳關聯。研究結果顯示，雖然管道角度愈大有較大之壓力損失 ，但仍有較佳之熱傳效果，氣流流經衝擊面(上熱傳面)有較大之軸向速度 (convective effect)，而在非衝擊面(下熱傳面)附近雖有迴流區產生，但有較 大紊流動能；流體流經衝擊面及非衝擊面上之二次流強度與熱傳之Nusselt number分佈接近，顯示在衝擊面及非衝擊面上之熱傳特性由二次流強度所主導。 一般而言，除了在管道入口附近，非衝擊面上之熱傳效果較衝擊面之熱傳效果為 佳。