超音速圓錐流場之漸近展開理論及其應用

本文成功地將漸近展開法應用到超音速流經圓錐流場之分析。本研究有系統地對超音速圓錐流場作外解與內解展開, 經匹配後得出正確一致有效的一階及二階擾動方程式與邊界條件, 而且利用相似法求出其精確解, 同時本文並建立圓錐流場中重要之震波邊界條件。有關圓錐流場之震波位置及圓錐表面壓力係數, 本文求得其二階漸近解,經與現有數據及數值解比較而獲得滿意之結果。