超音速、穿音速、與極音速之遠場非線性漸近理論

超音速遠場之非線性漸近理論經本文作者們嚴謹而完整之推導得出。本文中將自由流馬赫數對穿音速與極音速之相似參數作漸近展開,並對其相關坐標作伸縮變換,則穿音速與極音速之遠場漸近方程式可由超音速遠場非線性方程式推導得出。值得提出者乃是超音速、穿音速、與極音速之遠場具有相同之數學結構,三者之遠場漸近方程式皆為類似之無黏性Burgers方程式。 本文以二次曲線之翼剖面為例,求出其超音速、穿音速與極音速等三者不同流速區域中具有相似之遠場解及曲線震波結構。