超音速遠場非線性漸近理論

二維、穩定、無黏性、等熵之超音速勢流 動,當流經厚度比很小之物體時,可採微小擾動之 線性理論,以求其氣動力諸係數,但該線性理論之 二階擾動解具有遠場發散現象。該發散問題雖 早已由W. D. Hayes以其□假穿音速□非線性理論加以處理,但由於缺乏有系統及嚴謹之數學推導,而 值得吾人進一步加以分析和研究。 本文採漸近展開法,有系統且嚴謹地推導得 出超音速流微小擾動遠場非線性漸近方程式--- 無黏性之Burgers方程式,其主要目的在於發現 W.D.Hayes首倡之□假穿音速□理論中,由物理直觀 所得種種假設所造成之瑕疵及所缺乏之數學完 整性而加以彌補。 本文利用相似法求解超音速非線性Burgers方 程式邊界值問題,而以拋物線翼剖面為例,求出其 流場非線性解(含震波位置及形狀),並對超音速 微小擾動理論有完整而清晰之詮釋。