Power System Dynamic Stabilizer Design Using Grey Prediction Fuzzy PID Controller

本文提出利用灰預測型模糊PID控制器來設計電力系統穩定器（PSS）。電力系統穩定器可利用最佳線性調整來設計，但利用此方法會造成設計上的耗費及減少可靠度。因此，我們提出只利用需要的狀態變數之控制設計，如角頻率及轉矩角。為了解決這些設計上的問題，我們使用最佳降階法將每部發電機降階成兩狀態變數矩陣，再利用模糊系統調整PID控制尋找得每部發電機的控制信號，其中，灰色預測器是採用系統的輸出當做下一時刻的輸入來進行預測。在本文的最後並會應用此方法於雙機無限匯流排，模擬此結果並舉出其優點。