同步相異質數碼結合之多工光纖通訊

在此篇論文中我們提出了一種新式的碼區別多重擷取技術—相異碼系統區別多重擷取術及其設計方法—來提昇整合容量。運用了修正式質數碼(Modified Prime Code Sequence)中不同P值相結合, 以 P/sub 7/和P/sub 3/相結合為例, 原本較大碼系統(P/sub 7/)之容量為P/sub 7//sup 2/, 經使用相異碼系統區別多重擷取技術後—並存小質數碼系統(P/sub 3/), 提昇整合容量至7/sup 2/+5*3/sup 2/。但經模擬驗證, 其中某些碼之組合並不共存, 因此須由最佳化設計來找出最接近理論容量。經模擬結果, 此系統技術同時容納量(Simultaneous Users Capacity)由X%*7/sup 2/提昇至X%*7/sup 2/+Y%*5*3/sup 2/。其中X%、Y%為解碼之成功率, 由模擬程式決定。