垃圾掩埋研究中適當人工垃圾組成之探討

高思懷; 孫長榮

在實驗室中做垃圾掩埋之研究,因採用實 際垃圾為樣品,難以控制其品質,故常以人工垃 圾為樣品,但採用不同之垃圾組成其結果可能引 起極大之差異,故探討適當之人工垃圾組成極為 重要。 本研究以台北巿之垃圾組成為依據。垃圾 樣品以易予取得者如紙類取用報紙、衛生紙、鋁 鉑包、紙箱、影印紙等。再將所取用的垃圾樣品 加以破碎,以六種不同之配比裝填模擬管柱,並 置於恆溫室內,以四倍的模擬降水量加速污染物 滲出,進行滲出水量,滲出水質變化趨勢的探討 。 經分析各組滲出水之pH、BOD、COD、滲出 水量等性質,並與實際垃圾掩埋實驗之滲出水 變化趨勢比較,得到其中第四、五組之垃圾組成 性質與實際垃圾較接近,且變化趨勢較穩定,利 於垃圾分解理論之研究。