FENTON程序改善染整廢水有機物特性之研究

康世芳; 陳宇陽; 楊振昇

本研究使用實際及人工染整廢水，以FENTON程序與三價鐵(氯化鐵)混凝作為前處理，比較其去除 COD、色度之效果及處理後有機物特性，有機物特性評估項目為 COD∕OC（或BOD/COD）比值及分子量分布，實驗採瓶杯試驗方式。研究結果顯示FENTON程序之色度與去除率皆優於三價鐵混凝，FENTON程序中衍生之氫氧自由基(．OH)可有效地氧化脫色，但 DOC礦化效果差且去除率低於25%。三價鐵混凝去除DOC以高分子量為主，無法去除低分子量1K以下之DOC。FENTON程序去除污染物機制以氧化為主，殘留DOC分子量分布顯示1K以下低分子量部分所佔比率較多。FENTON程序雖無法礦化去除DOC，但．OH氧化分解有機物，可增加殘留有機物 BOD/COD比值及提高1K以下低分子量部分所佔比率，有利於後續生物處理之分解利用，故FENTLON程序可取代化學混凝作為生物前處理。