標準形溢洪道數值計算

許中杰; 李紋綜

本研究以有限差分數值法模擬水流流經無 閘門,標準型溢洪道之二維不可壓縮、黏滯性 定常流流況。假設已知溢洪道近似流量,水庫 上游遠處之總能量水頭及水庫底床與溢洪道結 構體之高程,應用貼壁座標轉換,將流線控制方 程式與旋度傳輸方程式及其不規則邊界於物理 平面之非正交網格轉換至計算空間之平行直線 網格。模擬在不同的操作水頭下自由水面高程 及溢洪道表面之壓力分布。其結果與二維無黏 滯性非旋性定常流的流況及與美國陸軍工兵團 水道實驗站之實驗數據做比較,並考慮黏滯性 對數值模擬之影響。