熱流速儀於陡坡渠道量測之應用與研究

陡坡渠道之特性為其水流之含氣現象 ,但含氣率之量測頗為不易。本研究應用定溫 式熱膜流速儀對於空氣與水熱傳導特性不同及 其高頻率反應之特性而量測陡坡渠道物理模型 之水流及其含氣率。含氣率之決定是以輸出電 壓配合統計理論之應用,而求得一檢測氣泡信 號之臨界電壓值,藉臨界電壓值過濾氣泡之反 應電壓並假設亂流水體擾動之反應電壓值為常 態分布而求得流速與含氣率。而常態分布之可信度則以開方適合度試驗法(Chi-square)檢定 ,並根據量測之流速與含氣率計算斷面流量而 與試驗流量比較知其正確性。本研究更以試驗 數據配合因次分析,探討含氣率與各流況水理 因子,如坡度與流量,之關係。