可視化流場在逆坡輸沙研究之應用

李俊生; 林意楨

本研究利用可視化流場之分析以影像擷取處理懸浮質濃度之方法，找出在逆坡輸沙中懸浮質濃度分布與流量、坡度、隨顆粒雷諾數間之關係，並將懸浮質濃度利用迴歸方式換算為輸沙量與李及林（1998, 1999）之輸沙量作比較。研究發現輸沙量皆隨流量的增加而增加，而懸浮質換算之輸沙量相較於實驗量測之輸沙量為小頗為合理，而輸沙量亦隨坡度增加而減少，隨顆粒雷諾數增加而增加。