波浪溯升過程輸沙之實驗研究

李俊生; 林意楨

在海岸變遷之波浪溯升過程中水流是沿逆坡往上流動的，而一般對逆坡坡度之輸沙特性研究之文獻卻不多見，有鑑於此，本研究乃以沈滓中值粒徑D/sub 50/=0.207 mm的天然沙針對不同流量與不同逆坡坡度進行一系列之渠槽實驗。本研究之結果可推論顆粒雷諾數Re*與坡度S對於逆坡輸沙量的大小影響十分輕微並將求得之逆向輸沙模式與Schoklitsch (1934、1950)、Bagnold (1966)、何智武(1983)、黃宏斌(1992)與趙申皓(1997)等順向模式比較。在所有模式中因為只有Bagnold (1966)以能量觀點來估算輸沙量，因此該模式在逆坡情形下較合適。由本實驗之結果亦與Bagnold (1966)模式較為接近。