管壁正弦質量通量於迴流型圓形套管質量交換器之效率研究

迴流的裝置在許多的化工程序中對操作方面有著明顯且重要的影響，例如在氣升式反應器或蒸餾塔加入迴流裝置可提高熱傳或質傳效率。本研究是設計圓形管加裝一可滲透且忽略厚度之薄膜，使之成為一組外管壁於正弦質量通量(Sinusoidal wall fluxes)且具有迴流裝置之圓柱同心套管質量交換器。經由質量守恆所推導出的數學模型會產生一組共軛偏微分方程式，利用弗賓納斯(Frobenius)法來求得其近似解後，可獲得其管內濃度分佈及謝塢數(Sherwood number)。本研究探討迴流效應對圓柱同心套管間的質傳效率之影響，再將其結果與單行程質量傳送系統作比較，以驗證二行程系統的質傳提升率。結果顯示，本系統在格拉茲數大時，其效率提昇率有明顯改善，而不同的薄膜位置對質傳效率有較顯著影響。譬如，在本文二行程中，內管進外管出之無迴流模型，當薄膜位置愈接近外管壁時，有最佳的質傳效率。