連續式熱擴散塔提煉氫同位素之研究

當熱擴散分離操作時，因冷熱兩壁之密度差及塔頂與塔底的濃度差的不同，會同時發生促進分離效果之續流效應(Cascading effect)及抑制分離效果的再混合效應(Remixing effect)，因此探討適當地調整對流強度以提高分離效果是本研究的重點。其中，可在熱重力式熱擴散塔(Thermo gravitational thermal diffusion column)中引入一出料質量分率以降低再混合效應，而達到調整對流作用之目的。本文理論模式係藉由氫同位素之傳送公式及化學反應平衡關係，推導出連續式平板型熱擴散塔提煉氫同位素之分離度公式。在低體積流率下，利用文獻中之實驗數據來求得分離度公式中之傳送係數H與K，之後，探討在連續操作的情況下不同操作參數及設計參數對分離度之影響。結果顯示，當進料體積流率愈小時或塔頂出料流率與進料流率比愈大時，有最佳之分離度。