利用高低層路網加快最短路徑計算之實作

加快傳統Dijkstra最短路徑計算的方法，可依有無分群資訊輔助劃分為兩類。無分群資訊的方法例如雙向搜尋、直線距離A*、地標三角A*等雖可提昇效率，但隨路網變大，其提昇程度很快遇到瓶頸。有分群資訊輔助作法上，本文主要採用階層概念，將路網利用分群劃分為高低兩層級，高層路網由各低層路網的邊界點構成，找尋最短路徑時透過高層路網可減少展開低層節點數。實驗以台灣路網進行搜尋時間的評估，結果顯示，本實作方法能在數毫秒內完成最短路徑的搜尋。