盲多重障礙者自動定位頭控有聲溝通器設計與製作

本研究旨在設計一套方便盲多重障礙者使用之頭控有聲溝通器；溝通器係利用頭部擺動紅外線感測器來發射訊號，經由89C52 單晶片作拼音、組字和除錯等運算後，透過RS232或USB傳輸介面傳入電腦中，結合語音合成系統來完成發聲溝通。本研究亦使用CCD影像追蹤模組發展自動定位功能，使溝通器可自動追蹤盲多重障礙者頭上之發射器，增加頭控有聲溝通器之準確性。本研究成果可改善無法言語之盲多重障礙者與外界溝通能力，並創造盲多重視障者更優質化的學習和生活環境。