形變式微動平台放大器的拓樸最佳化設計

形變式微動平台是藉由一體成型的撓性結構作為致動放大效應，以材料的彈性形變實現平台位移效果。 形變式微動平台的致動器主要由虛似剛體法設計初步結構外形，並輔以形狀及尺寸最佳化設計作性能改善。 本文參考已有形變平台的設計領域、邊界條件、材料性質及設計要求，改以拓樸最佳化方式予以重新設計，縮短撓性致動器的設計流程及最佳化程序。研究中採用材料分佈法，在滿足邊界條件、受限總材料使用量及水平位移限制下，最大化輸出位移，使平台能在沿著設計的路徑移動下，得到最大的輸出效果。 最後將拓樸最佳化的拓樸形態作修整，再用有限元分析平台的輸出位移，與原設計的分析值作比較與討論。