彈性支撐壓電複合層板之非線性彎曲分析

本文係研究承彈性支撐壓電複合層板受電場或電壓致動之非線性彎曲分析。本文採用簡單高階簡變形理論之位移與三個參數之拋物線電性假設，配合壓電理論，以能量法推導得壓電複合層板之統御方程式與邊界條件，利用廣義雙重傅利葉級數法，由滿足邊界條件位移與電位函數之傅利葉級數，推導出一組非線性代數方程組，並逐步求解，以了解壓電複合層板在承受電場或電壓致動時之行為。本文詳細探討各種不同之長寬比、材料厚度、壓電材料疊層角度、邊界彈性係數、電場以及電壓等參數對壓電層板之非線性彎曲影響，部分結果與文獻比較十分吻合。本研究成果將可提供壓電複合層板設計者和分析者參考之用。