小型機器人足球比賽場景的影像處理

本文探討影像處理的基本程序，應用於小型機器人足球比賽的場景分析。首先建 立標準色彩模型與色彩模型設定方法，做為比對顏色的範本；其次取得CCD傳回 的點陣圖，掃描點陣圖的像素（Pixel），比對像素與範本顏色以辨識像素隸屬 的顏色；最後求算各個相同顏色色塊的中心座標，以提供主控電腦做行動機器人 的運動規劃。發展的影像處理程序應用於機器人足球比賽，提供影像伺服控制系 統所需的影像辨識程序。