數值模擬運動邊界在振動圓柱體問題之應用

以有限差分方法應用在不可壓縮 Navier-Stokes方程式之數值分析法求解任意運動邊 界之流場。計算在Re=1000時,強制振動圓柱在周圍 之流場,其中任意運動邊界之流況以孔隙技巧---部分表面/體積障礙物表示法(FAVOR)模擬。在物 體邊界流場以權重上風法(WUD)求解,其他部分以 二次上風內插法(QUID)求解。而壓力方程式則以 共軛梯度(CG)法求解。其結果顯示流場渦度變化 與氣動力特性。