翼尖渦流下飛機最佳飛行軌跡之研究

隨著空運量日趨增多，飛機翼尖渦流的影響也越來越受到重視，在現今的法規中，僅用寬鬆的法規訂定飛行器之間的安全飛行距離。本研究的目的，是藉由所新定義的WV參數來找出最佳的閃避軌跡，以訂出更嚴謹的安全飛行間距。第一步建立不同大小的翼尖渦流，選擇二架不同大小的飛機做為受影響的飛行器，並求得飛行器受到翼尖渦流後的飛行姿態及飛行軌跡。其次建立一新的WV參數，其中分別為風場對於垂直運動的危害程度，風場對於水平運動的危害程度，及風場對於旋轉運動的影響。最後，為了要求出飛行器在翼端渦流中的最佳逃離飛行軌跡，我們選用基因演算法(GA)。本文中所訂的目標函數有二：其一是WV參數值，其二是三個方位角大小限制，分別針對飛行安全與同時考慮飛安和安全品質二者，用上述的兩種方法求兩個目標函數的最小值即為最佳飛行軌跡。本研究中此方式所找出之最佳飛行軌跡，能達到飛行安全及飛行舒適的二項要求，並且能有效的減少飛行間距，使空中交通得到舒緩。