計算流體力學之查證、確認與預測：馬達外流場模擬之應用

馬達的散熱問題是影響馬達效率與壽命之一大原因，藉由馬達轉動在非工作軸向 加上風扇，引入氣流通過馬達之散熱鰭片達到降低工作溫度之效果。本文是利用 數值方法計算馬達風扇轉動時所產生之流量並與實驗互相比較驗證，其中簡化封 閉馬達誤差在5%以內、簡化開放馬達誤差在2%以內、簡化開放加入散熱鰭片的馬 達誤差在5%以內，而真實馬達之誤差亦在7%左右；透過一系列簡化封閉、簡化開 放、簡化開放加入散熱鰭片與真實馬達之實驗量測與數值模擬，如此循序漸進建 立一套完整之驗證程序，並在過程中解決數值與實驗不準確之因素，以建立良好 的驗證規範。