風扇流中矩形板渦流產生器對流場結構及熱傳特性探討

本研究實驗探討風扇流中，分別置於一管道頂部及底部之矩形板渦流產生器對流場結構及熱傳特性之影響擋板所產生的效應，並探討流場結構及熱傳特性之關聯。矩形板渦流產生器與管道之高度比為0.429。沿著測試管道底部安裝八塊加熱板，並以LDV量測管道斷面及靠近加熱板面三軸方向的平均速度及擾動速度，並藉以獲得壁面邊界層之軸向渦流、擾動動能、平均速度。而加熱板面之溫度由熱電偶絲量測，藉以獲得其Stanton numbers。實驗結果顯示在風扇流中加裝擋板會增加其熱傳效益並且增加在壁面的軸向渦流、擾動動能及軸向平均速度。矩形板渦流產生器裝於底部時，其熱傳增益主要來自於其次要流(軸向渦流)，而裝於底部時，其熱傳增益主要來自於熱對流結果(軸向速度)。