部分應力模式有限元素法應用於雙模數積層板之靜力分析

本文結合高階層板理論與部分應力模式有限元素法,完成雙模數積層板之位移與應力分析。雙模數複合材料性質具有不同的伸張和壓縮彈性模數,造成中性面將偏離幾何中面,需以疊代法求之。高階層板理論可模擬斷面扭曲,而且不需橫向剪力修正函數即可預測橫向剪力變形;而部分應力模式的優點是能解決橫向剪應力於積層板層間介面不連續的問題,故能正確地求得沿板厚度方向的分布,因而本文得到優於位移有限元素法之位移與應力分析。