基因演算法在剛性鋪面非破壞性撓度檢測之應用

本文針對非破壞性試驗之落重撓度儀特性，結合先前研究成果所發展之基因演算法（Genetic algorithm, GA）動態回算分析程式，進行國內外剛性鋪面路段研究與探討，期使回算結果能與實際鋪面狀況更加吻合，以利鋪面設計及維修管理策略之參考。研究結果顯示：由理論回算結果之整體平均誤差可知，不同鋪面結構應選擇不同之最適演算因子，且當初始族群太小時，基因演算法的搜尋效率較差，回算結果陷入局部解的可能性將提高。另由案例分析發現，基因演算法面層模數回算結果，與國外回算程式Elcon較為相似，而路基土壤之模數性質較不易掌控，可能原因為該層模數值遠小於其他鋪面結構，在此影響下，路基模數性質較不易顯現於分析中。