迴流型多行程平板式質量交換器質傳效率改善之研究

本研究設計於單行程平板式質量交換器中加裝三個可滲透薄膜，使其成為一多行程質量交換器，同時加入迴流操作以期增加質傳效率。迴流型多行程平板式質量交換器的質傳理論乃屬於共軛格拉茲問題，其數學模型與理論方程式主要依據下列假設建立：流體為層流流動並達到全展流速度分佈、流體的物性為定值、忽略軸向質量擴散、薄膜之濃度極化效應及管道之終端效應。本研究將特徵函數以級數解展開，利用正交展開法求得管道中的濃度分布，探討質傳格拉茲數、迴流比值、薄膜設計參數及薄膜位置對於質傳效率之影響，並將理論分析結果與單行程系統作一比較，求得最佳質傳效率的操作及設計參數。結果顯示，迴流型多行程平板式質量交換器確實具有較佳的質傳效率。