冪次非牛頓泥漿之濾餅過濾：(II)濾餅局部 性質之動態解析

為了瞭解在冪次非牛頓泥漿之過濾過程中 濾餅的成長速率與其局部性質的動態變化,本 研究對濾餅進行質量平衡與流體力學解析,據 此建立了一個模擬程序。只要配合一組恆壓過 濾實驗,將其q vs. t數據代入模擬程序中,則濾餅 內的局部孔隙度、局部過濾比阻、與壓力分布 皆可迅速求得。本研究並探討了泥漿流變性質 對濾餅壓縮的影響。而且模擬的結果與實驗值 相當吻合。