套管型薄膜萃取器之解析解研究

薄膜萃取技術在最近年來發展地非常快速，其裝置種類包含了平板型、套管型、綑線繞管型與中空纖維型，其中大部分的研究是以實驗為主，然後配合一些經驗與半經驗公式來估算萃取速率與質傳效率。在許多研究成果中，可以發現在不同的設計與操作參數下，此簡化的近似解數學模型與實驗結果會有很大的誤差，因此建立一個更為精確的數學模型是有其必要性。本研究主要是建立二維座標系統的順流式套管型薄膜萃取器之解析解數學模型。此類的薄膜萃取操作系統是屬於共軛格拉茲問題，由質量平衡所推導之共軛偏微分方程式，且利用分離變數法與級數展開法配合正交展開法，求解獲得到此套管型薄膜萃取器的濃度分佈取線，並探討不同的設計參數（如薄膜位置）和操作參數(如萃取相和萃餘相的質傳格拉茲數與萃取相的進料濃度)對萃取速率及質傳效率之影響。結果顯示，本系統在質傳格拉茲數大時，其質傳效率有明顯的提升，且當薄膜位置越偏離0.5時，對質傳效率亦有顯著影響。