融化水未移除於融冰冷度釋放系統之研究

利用溶冰冷度釋放的原理發展儲冰式空調系統, 可以有效地改善尖峰與離峰的用電量, 以減少發電廠的負擔。對於工業上更可以取用工廠的廢水製冰, 結成純冰後所剩下的廢水殘渣體積大大的減少, 符合環保的效益。而本系統探討由外界供給冰塊表面一固定熱通量的冷度釋放問題, 考慮融冰過程中所產生的水不予抽離, 使得產生了兩個微分方程式, 用來描述水層即冰層中的溫度分佈情形, 這是本文的探討重點。 方程式可計算融冰與溫度穿透厚度及對水層的表面溫度隨時間變化的情形。結果發現溶冰與溫度穿透厚度隨著熱量的增加而增加, 而水層的表面溫度, 隨著熱量的增加而增加。