應用E／sub 2／特殊函數求取碳酸氫鈉之熱裂動力學參數

非恆溫熱重量法(Nonisothemal TGA)可說是熱分析法最受重視的方法，非恆溫熱重量法通常採取樣本直線加溫的方式，由「溫度積分」的近似式求得熱裂解動力學之參數，如反應之活化能、頻率因子及反應冪次。積分法中的「溫度積分」近似式，一般認為是方便、可靠的方法，且比起微分法或級數展開的近似法要來得正確。因此，有相當多的研究者投入「溫度積分」近似式的改善，本研究提出一個新的方法，即應用由正確解得到的特殊函數E/sub 2/，從非恆溫熱重分析數據中，求得碳酸氫鈉熱裂的動力學參數。利用本研究提出之新方法，我們求得碳酸氫鈉熱裂的反應幕次範圍在0.9-1.1間，我們觀察反應冪次為0.95時最符合我們的動力學模式，其活化能為84kJ/mole。若反應冪次為1時，我們求得活化能為90kJ/mole。本研究所得之結果與文獻比較，其結果稍微低於文獻，但我們相信此法較為精確與便捷。