微粒子懸浮液之掃流薄膜過濾之探討

本研究主要探討混合微粒子懸浮液之掃流薄膜過濾特性，以0.15和0.8μm之聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粒子混合溶液進行過濾操作。探討懸浮液成分、液體速度、氣體速度、薄膜方位和操作壓力等濾速之影響，以尋求提升掃流薄膜過濾之效能。除此之外，研究中還進行濾餅之粒徑分佈分析，以瞭解操作條件對濾餅組成之影響。實驗結果顯示：(1)多相流動能有效的提升過濾效能。(3)薄膜傾斜角度為180乾氶A掃流速度對濾速提升之效果明顯。(4)比較不同成分懸浮液之濾速，因粒徑較大之粒子較容易被掃流流體帶走，故懸浮液成分中小粒徑粒子含量越高則濾速越低