平板式薄膜模組作為熱與物質併合交換器之研究

本研究利用一個三流體平板式薄膜模組作為具有混合氣液質傳與熱交換功能之裝置，進行薄膜模組作為純熱交換與同時作為熱交換與物質交換之實驗，並在程序模擬軟體Aspen plus之上，利用附加程式之方式建立此平板式薄膜模組之數學模式。模式中採用文獻所報導之四種熱質傳係數關聯式，以與實驗結果進行比較，並藉以探討模組內部之熱質傳特性，以及分析各操作條件與熱質傳係數改變對熱交換量與吸收量之影響。在純熱交換與併合熱與物質交換之情形下，各關聯式與實驗數據之吻合程度不同。針對氨水系統，熱傳阻力之分佈以多孔膜為最大，其次為氣相層，質傳阻力則以多孔膜為最小，氣相層次之，液相層稍高。本研究透過實驗結果證實了此一併合氣液質傳與熱交換功能之裝置的可行性，以及所建立數學模式之適用性。